ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНО

ДО ПРОЕКТУ РІЧНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Водопостачання

- Придбання регуляторів тиску

Регулятори тиску призначені для регулювання тиску на розподільчих водопровідних мережах міста – для утримання тиску у заданому діапазоні налаштування на виході незалежно від змін (стрибків) вхідного тиску в мережах холодного водопостачання.

Встановлення даних регуляторів дозволить виконувати регулювання тиску в заданих параметрах згідно ДБН В.2.5-74:2013, п.6.3. та збільшить можливість підвищення тиску у місцях з недостатнім тиском без включення додаткових насосних агрегатів. Їх запровадження позитивно сприятиме збільшенню строку використання запірної арматури через зменшення навантаження експлуатації засувок не за призначенням (в якості регулюючої арматури) та автоматизує розподіл тиску на даних ділянках водопровідних мереж.

Таблиця 1.1

Технічні характеристики

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Пропускна здатність, м.куб./год | 280 (для ( 150 мм) 420 (для ( 200 мм) |
| Діапазон налаштування регулювання тиску, кгс/см.2 | 1…6 |
| Умовний тиск на вході, кгс/см.2 | 16 |
| Робоче середовище | Вода, температурою до 80(С |

Інвестиційною програмою передбачено придбання регуляторів тиску у кількості 3 шт.:

- ( 150 мм – 1 шт.;

- ( 200 мм – 2 шт.

Встановлення обладнання буде здійснено власними силами підприємства.

Таблиця 1.2

Обгрунтування вартості заходу

| Найменування | Ціна одиниці, грн. без ПДВ | Кількість | Загальна вартість, грн. без ПДВ | Постачальник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулятор тиску G-60 «після себе» DN150 PN16 (Pн1-6) | 42 666,67 | 1 шт. | 42 666,67 | ТОВ «АРС ПРОМ» (м. Київ) |
| Регулятор тиску G-60 «після себе» DN200 PN16 (Pн1-6) | 44 907,44 | 2 шт. | 89 814,88 |  |
| Всього по постачальнику | 132 481,55 |  |
| Регулятор тиску G-60 «після себе» DN150 PN16 (Pн1-6) | 44 400,00 | 1 шт. | 44 400,00 | СП ТОВ «Техносервіс» (м. Кролевець Сумська обл.) |
| Регулятор тиску G-60 «після себе» DN200 PN16 (Pн1-6) | 46 900,00 | 2 шт. | 93 800,00 |  |
| Всього по постачальнику | 138 200,00 |  |

Найкраща пропозиція - ТОВ «АРС ПРОМ» - 132 481,55 грн. без ПДВ.

Економічний ефект від впровадження заходу відсутній.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: покращення якості послуг.

- Придбання автотранспортного засобу для чергової бригади слюсарів АВР

Для оперативного обслуговування та усунення аварійних ситуацій черговою бригадою слюсарів аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах використовується вантажно-пасажирський автомобіль УАЗ-3741 №АЕ7810ЕЕ, 2003 року випуску. Враховуючи інтенсивний режим експлуатації – щоденний середній пробіг автомобіля за добу в середньому становить 150 км, він відпрацював свій моторесурс та потребує постійного ремонту. У зв’язку з частим виходом з ладу автомобіля робота аварійної чергової бригади ускладнена, внаслідок чого стає неможливо оперативно виконувати аварійні відключення на мережах водопостачання, що в свою чергу призводить до додаткових втрат води та інших негативних наслідків.

Придбання нового автомобіля в першу чергу дозволить знизити витрати на паливо, а також витрати на запчастини, втрати води при пошкодженнях водопровідних мереж міста та району.

Інвестиційною програмою передбачено придбання нового автомобіля Ford Transit Kombi в якості заміни УАЗ-3741. Даний автомобіль був обраний з огляду на його прийнятну ціну та технічні характеристики, а саме – менше витрати пального, наявність передбачених окремих місць для перевезення бригади слюсарів та вантажного відсіку, який достатній для розміщення необхідного обладнання та механізмів для виконання аварійно-відновлювальних робіт, а також його малогабаритні розміри, які спрощують під’їзд до місць усунення аварій в густозабудованих районах.

Таблиця 2.1

Порівняльна характеристика

| Показники | Підлягає заміні УАЗ-3741 | Планується придбати Ford Transit Custom Kombi DC F320 L2H1 130 Trend |
| --- | --- | --- |
| Об’єм двигуна, л | 2,4 | 2,0 |
| Вид палива | А-92 | Дизпаливо |
| Витрати пального на 100 км, л | 18,7 | 7,7 |
| Об’єм паливного баку, л | 80 | 80 |
| Максимальна потужність, кВт (к.с.) | 55,9 (76) | 96 (130) |
| Крутний момент, Нм | 159 | 385 |
| Рік введення в експлуатацію | 2003 рік | - |
| Залишкова вартість, грн. | 289,80 грн (на 01.08.2019р.) | - |

Таблиця 2.2

Обгрунтування вартості заходу

| Найменування | К-ть | Ціна, грн. з ПДВ | Ціна, грн. без ПДВ | Постачальник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Transit Custom Kombi DC F320 L2H1 130 Trend | 1 од. | 884 550,00 | 737 125,00 | ТОВ "БРИСТОЛЬ-АВТО" (м. Дніпро) |
| Ford Transit Custom Kombi DC F320 L2H1 130 Trend | 1 од. | 862 562,00 | 718 801,67 | ТОВ "ХХ-МОТОРС" (м. Запоріжжя) |

Найкраща пропозиція - ТОВ "ХХ-МОТОРС"  - 718 801,67 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:

Економічний ефект  - за рахунок зменшення витрат на паливо на пробіг автомобіля:

- УАЗ-3741 – 18,7л/100км норма витрати палива А-92 * 150 км середньодобовий пробіг * 22,25 грн. без ПДВ ціна палива А-92 станом на серпень 2019р. = 624,11 грн без ПДВ.

- Ford Transit Kombi – 7,7л/100км норма витрати дизпалива * 150 км середньодобовий пробіг * 22,33 грн. без ПДВ ціна дизпалива станом на серпень 2019р. = 257,91 грн без ПДВ.

624,11 грн – 257,91 грн = 366,20 грн – економія витрат на паливо за 1 добу.

Річний економічний ефект становить 366,20 грн * 365 днів = 133 663,00 грн без ПДВ.

Строк окупності 718 801,67 грн. / 133 663 грн. = 5,4 роки = 65 місяців.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: фізичний знос, економічний ефект.

- Придбання засобів індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, які використовуються працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються постійно та в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту. Засоби індивідуального захисту у повсякденній роботі на шкідливих виробництвах використовуються як частина загального комплексу профілактичних заходів, а при аварійних, ремонтних або інших роботах вони стають основними засобами, що забезпечують безпечне виконання робіт.

При виконанні робіт в колодязях, камерах і інших спорудах бригада зобов'язана: перед спуском в колодязь, камеру або споруду перевірити їх на загазованість повітряного середовища за допомогою  газосигналізатора лампи ЛБВК- М (ЛБВК). Спуск працівника в колодязь без перевірки на загазованість забороняється. При виконанні робіт в умовах вмісту кисню в повітрі менше 17% використовують шлангові протигази ПШ-2, які призначені для захисту органів дихання, очей і обличчя людини. Повітря в дихальні шляхи людини надходить по шлангу з чистої зони в процесі дихання робітника.

Наявність засобів індивідуального захисту у відділах водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станціях водоочисних споруд та каналізації, відділі головного механіка є обов’язковою. На КП «Нікопольводоканал» деякі засоби індивідуального захисту потребують часткової заміни. Тому інвестиційною програмою заплановано придбати для відділів водопровідних мереж та насосної станції питної води  наступні ЗІЗ:

- протигаз ПШ-2 – 3 шт.,

- лампи ЛБВК – 3 комплекти (1 комплект – 2 шт.).

Комплектація протигазу ПШ-2:

- 2 лицьових шолом-маски;

- дві послідовно з'єднані гофровані трубки;

- гумовий армований шланг довжиною 20 метрів;

- фільтруючий елемент для очищення вдихуваного повітря від пилу;

- повітродувка;

- амуніція складається з поясного ременя з плечовими лямками і сигнально-рятувальної мотузки.

Комплект лампи ЛБВК - індикатора газу для виявлення загазованості оглядових колодязів складається з:

- вибухобезпечної бензинової лампи - 2 шт .;

- запального пристрою - 2 шт .;

- ящика для перенесення - 1 шт .;

- інструкції з обслуговування – 1 шт.

Таблиця 3.1

Технічні характеристики ЛБВК-М (ЛБВК)

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Висота, мм | 290 |
| Максимальний розмір в плані, мм | 140 |
| Вага в робочому положенні | 1,5 |
| Тривалість безперервного горіння, год. | 12 |
| Розмір іскрового проміжку, мм | 2-4 |
| Кількість сіток, шт. | 2 |
| Кількість заливається бензину, мл | 50 |
| Вага ящика з двома лампами в транспортному положенні з запальними пристроями, кг | 5,4 |

Таблиця 3.2

Обгрунтування вартості заходу

| Найменування | Постачальник | Ціна одиниці, грн. без ПДВ | Кількість | Загальна вартість, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протигаз ПШ-2 | ПП «НІКАТРЕЙД» (м. Харків) | 15 425,00 | 3 шт. | 46 275,00 |
|  | ТОВ «БРЕНД-ЕНЕРГО» (м. Київ) | 18 500,00 | 3 шт. | 55 500,00 |
|  | ТОВ «НВП «Дозор» (м. Дніпро) | 10 833,33 | 3 шт. | 32 499,99 |
| Найкраща пропозиція | ТОВ «НВП «Дозор» (м. Дніпро) |  | 3 шт. | 32 499,99 |
| Лампа ЛБВК | ПП «НІКАТРЕЙД» (м. Харків) | 25 530,00 | 3 компл. | 76 590,00 |
|  | ТОВ «БРЕНД-ЕНЕРГО» (м. Київ) | 22 200,00 | 3 компл. | 66 600,00 |
| Найкраща пропозиція | ТОВ «БРЕНД-ЕНЕРГО» (м. Київ) |  | 3 компл. | 66 600,00 |

Загальна вартість заходу (по найнижчим цінам) 32 499,99 грн. + 66 600,00 грн. =  99 099,99 грн. (99,10 тис.грн.).

Економічний ефект відсутній, захід спрямований на забезпечення виконання вимог охорони праці на підприємстві.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: виконання вимог охорони праці, безпека життя та здоров’я працівників.

Водовідведення

4. Встановлення частотного перетворювача на КНС-1А

Каналізаційна насосна станція КНС-1А забезпечує перекачування побутових та виробничих стоків району «старої частини» м. Нікополь, введена в експлуатацію у 1978 році. Її проектна продуктивність 26,0 тис. м3/добу.

Основне технологічне обладнання станції - насосний агрегат №1-3: ФГ 540-95/2 з асинхронним електродвигуном А-ІІІ-4М з наступними параметрами:

- швидкість – 1475 об/хв;

- потужність – 250кВт;

- продуктивність – 540 м.куб./год;

- напір – 95м.

Інвестиційною програмою передбачається встановлення частотного перетворювача для електроприводу насосного агрегату 250кВт 0,4кВ на КНС-1А.

Частотний асинхронний перетворювач – це пристрій керування асинхронним двигуном.

Його встановлення дозволить отримати наступні переваги:

- зниження пускових струмів в 4-5 разів, забезпечення плавного пуску асинхронного двигуна і управління приводом по заданій формулі співвідношення напруга/частота;

- підвищення надійності і тривалості роботи електро- та технологічного устаткування;

- економія споживання електроенергії близько 7% за рахунок зменшення втрат при пуску агрегату та регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна.

Передбачається придбання наступного обладнання:

  - перетворювач частоти – 1 од.;

  - шафа комутації – 1 од.;

  - кабель ВВГнг 3*70 – 50м.

Встановлення обладнання буде здійснено власними силами підприємства, а пуско-налагоджувальні та шеф-монтажні роботи будуть виконані підрядною організацією.

Таблиця 4.1

Обгрунтування вартості заходу

| Найменування | Ціна одиниці, грн. без ПДВ | Кількість | Загальна вартість, грн. без ПДВ | Постачальник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перетворювач частоти АТ24-М-25-380-UH10 (з пультом) | 296 727,00 | 1 шт. | 296 727,00 | ТОВ НВП «Вертикаль» (м. Харків) |
| Шафа комутації | 53 183,00 | 1 шт. | 53 183,00 |  |
| Кабель ВВГнг 3*70 | 810,00 | 50 м | 40 500,00 |  |
| Пуско-налагоджувальні та шеф-монтажні роботи | 13 520,00 | 1 послуга | 13 520,00 |  |
| Всього по постачальнику | 403 930,00 |  |
| Перетворювач частоти Deltа 250кВт (з комутуючою апаратурою) | 369 125,00 | 1 компл. | 369 125,00 | ТОВ «ПроектАкваБуд» (м. Запоріжжя) |
| Кабель для підключення | 55 054,00 | 1 компл. | 55 054,00 |  |
| Всього по постачальнику *(до вартості обладнання включено послуги на виконання пуско-налагоджувальних робіт) | 424 179,00 |  |

Найкраща пропозиція - ТОВ НВП «Вертикаль» - 403 930,00 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:

Споживання електроенергії КНС-1А за 2018 рік становить 693 770 кВт.год.

693 770 вКт.год. * 7% (планова економія) = 48 564 кВт.год.

48 564 кВт.год. * 2,53627 грн/кВт.год. без ПДВ (тариф електроенергії ІІ-го класу станом на серпень 2019 року) = 123 171,42 грн. без ПДВ – річний економічний ефект.

Строк окупності 403 930,00 грн. / 123 171,42 грн. = 3,3 роки = 39 місяців.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: енергозбереження, економічний ефект.

- Впровадження системи АСКОЕ на КНС-1А

Каналізаційна насосна станція КНС-1А забезпечує перекачування побутових та виробничих стоків району «старої частини» м. Нікополь, введена в експлуатацію у 1978 році. Її проектна продуктивність 26,0 тис. м3/добу.

Основне технологічне обладнання станції - насосний агрегат №1-3: ФГ 540-95/2 з асинхронним електродвигуном А-ІІІ-4М з наступними параметрами:

- швидкість – 1475 об/хв;

- потужність – 250кВт;

- продуктивність – 540 м.куб./год;

- напір – 95м.

Інвестиційною програмою передбачено впровадження системи АСКОЕ на каналізаційній насосній станції КНС-1А. Виконання заходу передбачається підрядним способом та включає в себе вартість обладнання та робіт по монтажу, налаштуванню, навчанню персоналу, а також здачі системи в промислову експлуатацію.

АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електричної енергії) – сукупність об’єднаних в єдину систему локального устаткування збору і обробки даних засобів обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації.

Встановлення АСКОЕ забезпечить:

  - виконання вимог Кодексу комерційного обліку розд.5, п.3.2.;

  - можливість перегляду даних щодо споживання електричної енергії та потужності в будь-який момент та з будь-якою періодичністю;

  - можливість здійснення аналізу споживання, прогнозування витрат на електроенергію;

  - можливість зберігання та надання інформації щодо споживання електричної енергії та потужності в зручному для аналізу вигляді;

  - можливість самостійно контролювати ліміти споживання електричної потужності в години максимального навантаження енергосистеми;

  - можливість самостійно контролювати ліміти споживання електричної енергії.

Таблиця 5.1

Обгрунтування вартості заходу

| Найменування | К-ть | Ціна, грн. з ПДВ | Ціна, грн. без ПДВ | Постачальник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Впровадження системи АСКОЕ | 1 об’єкт | 221 136,00 | 194 280,00 | ПП «Енергія» (м. Нікополь) |
| Впровадження системи АСКОЕ | 1 об’єкт | 239 764,00 | 209 970,00 | ТОВ «НПП АСУЕНЕРГОПРОМ» (м. Запоріжжя) |

Найкраща пропозиція - ПП «Енергія» - 194 280,00 грн. без ПДВ.

Економічний ефект від впровадження заходу відсутній.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів.

6. Придбання засобів індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, які використовуються працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються постійно та в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту. Засоби індивідуального захисту у повсякденній роботі на шкідливих виробництвах використовуються як частина загального комплексу профілактичних заходів, а при аварійних, ремонтних або інших роботах вони стають основними засобами, що забезпечують безпечне виконання робіт.

При виконанні робіт в колодязях, камерах і інших спорудах бригада зобов'язана: перед спуском в колодязь, камеру або споруду перевірити їх на загазованість повітряного середовища за допомогою  газосигналізатора лампи ЛБВК- М (ЛБВК). Спуск працівника в колодязь без перевірки на загазованість забороняється. При виконанні робіт в умовах вмісту кисню в повітрі менше 17% використовують шлангові протигази ПШ-2, які призначені для захисту органів дихання, очей і обличчя людини. Повітря в дихальні шляхи людини надходить по шлангу з чистої зони в процесі дихання робітника.

Наявність засобів індивідуального захисту у відділах водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станціях водоочисних споруд та каналізації, відділі головного механіка є обов’язковою. На КП «Нікопольводоканал» деякі засоби індивідуального захисту потребують часткової заміни. Тому інвестиційною програмою заплановано придбати для відділів каналізаційних мереж та очисних споруд каналізації наступні ЗІЗ:

- протигаз ПШ-2 – 4 шт.,

- лампи ЛБВК – 2 комплекти (1 комплект – 2 шт.).

Комплектація протигазу ПШ-2:

- 2 лицьових шолом-маски;

- дві послідовно з'єднані гофровані трубки;

- гумовий армований шланг довжиною 20 метрів;

- фільтруючий елемент для очищення вдихуваного повітря від пилу;

- повітродувка;

- амуніція складається з поясного ременя з плечовими лямками і сигнально-рятувальної мотузки.

Комплект лампи ЛБВК - індикатора газу для виявлення загазованості оглядових колодязів складається з:

- вибухобезпечної бензинової лампи - 2 шт .;

- запального пристрою - 2 шт .;

- ящика для перенесення - 1 шт .;

- інструкція з обслуговування – 1 шт.

Таблиця 6.1

Технічні характеристики ЛБВК-М (ЛБВК)

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Висота, мм | 290 |
| Максимальний розмір в плані, мм | 140 |
| Вага в робочому положенні | 1,5 |
| Тривалість безперервного горіння, год. | 12 |
| Розмір іскрового проміжку, мм | 2-4 |
| Кількість сіток, шт. | 2 |
| Кількість заливається бензину, мл | 50 |
| Вага ящика з двома лампами в транспортному положенні з запальними пристроями, кг | 5,4 |

Таблиця 6.2

Обгрунтування вартості заходу

| Найменування | Постачальник | Ціна одиниці, грн. без ПДВ | Кількість | Загальна вартість, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протигаз ПШ-2 | ПП «НІКАТРЕЙД» (м. Харків) | 15 425,00 | 4 шт. | 61 700,00 |
|  | ТОВ «БРЕНД-ЕНЕРГО» (м. Київ) | 18 500,00 | 4 шт. | 74 000,00 |
|  | ТОВ «НВП «Дозор» (м. Дніпро) | 10 833,33 | 4 шт. | 43 333,32 |
| Найкраща пропозиція | ТОВ «НВП «Дозор» (м. Дніпро) |  | 4 шт. | 43 333,32 |
| Лампа ЛБВК | ПП «НІКАТРЕЙД» (м. Харків) | 25 530,00 | 2 компл. | 51 060,00 |
|  | ТОВ «БРЕНД-ЕНЕРГО» (м. Київ) | 22 200,00 | 2 компл. | 44 400,00 |
| Найкраща пропозиція | ТОВ «БРЕНД-ЕНЕРГО» (м. Київ) |  | 2 компл. | 44 400,00 |

Загальна вартість заходу (по найнижчим цінам) 43 333,32 грн. + 44 400,00 грн. =  87 733,32 грн.

Економічний ефект відсутній, захід спрямований на забезпечення виконання вимог охорони праці на підприємстві.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: виконання вимог охорони праці, безпека життя та здоров’я працівників.

Начальник КП «Нікопольводоканал»   						Великий Ю.М.

Вик. ПЕВ (0566)688-396