ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо заходів, які включено до проекту змін до річного інвестиційного плану -

невикористаних коштів інвестиційної програми 2020 року

для виконання у 2021 році

Комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради

Водовідведення

2.4.1. Придбання каналопромивної насадки "Корнеріз"

У 2020 році на спецавтомобілі КАМАЗ КО-504 держ. № 387-97АА було виконано заміну фізично зношеного насосу високого тиску, який експлуатувався з 1988 року та був ремонтно-непридатним, на новий аналогічного типу. Також були замінені робочі рукави високого тиску на нові. У липні 2020 року було встановлено та введено в експлуатацію новий насос триплунжерний кривошипний 1.3ПТ-50, його залишкова вартість на 01.04.2021 року становить 216 225,36 грн.

Дана установка КАМАЗ КО-504 призначена та використовується на КП «Нікопольводоканал» для проведення профілактичних і аварійних робіт по прочищенню мереж зовнішньої господарчо-фекальної каналізації і видаленню мулових та шламових відкладень у трубопроводах.

Враховуючи тривалий термін експлуатації каналізаційних мереж на сьогоднішній день існує проблема жирових відкладень та вростання кореневих систем зелених насаджень у трубопроводи діючих мереж, які перешкоджають повноцінному функціонуванню каналізаційних мереж через зменшення пропускної спроможності трубопроводів. Це підвищує аварійність на самоплинних каналізаційних колекторах міста.

Для вирішення питання щодо зменшення аварійності, зниження кількості виїздів аварійних бригад, з метою повноцінного і раціонального використання мереж та підвищення якості надання послуг КП «Нікопольводоканал» планує доукомплектувати установку КО-504 каналопромивною насадкою «Корнеріз».

Каналопромивна насадка «Корнеріз» комплектується лижами-тримачами (4 од.) та ціпами (3 од.) та призначена для видалення коренів, наростів, відкладень вапна, бетонного шламу в трубопроводах діаметром 100-300 мм.

Таблиця 1

Технічні характеристики каналопромивної насадки "Корнеріз"

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Виробник | ENZ (Швейцарія) |
| Робочі параметри насоса, з яким використовується насадка | 133 л/хв. 160 бар РВТ (25 мм довжина 100м |
| Використовується у трубопроводах діаметром | 100-300 мм |
| Діаметр очистки | 100-150 мм 200-250 мм |
| З’єднувальна різьба | 1" |
| Тягові струї | 4*М8 |
| Обертові струї | 2*М6 |
| Вага | 2,5 кг |

Таблиця 2

Обгрунтування вартості заходу

| Найменування | Кіль- кість | Вартість, грн. з ПДВ | Вартість, грн. без ПДВ | Постачальник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насадка «Корнеріз» | 1 од. | 90 984,00 | 75 820,00 | ТОВ «АСТ-Мастер» (м. Київ) |
| Лижа-тримач | 4 од. | 7 524,00 | 6 270,00 |  |
| Ціп компл. | 3 од. | 3 267,00 | 2 722,50 |  |
| Всього вартість комплекту, грн. без ПДВ | 101 775,00 | 84 812,50 |  |
| Насадка «Корнеріз» | 1 од. | 99 708,00 | 83 090,00 | ТОВ «ТОП ТЕХНІК» (м. Київ) |
| Лижа-тримач | 4 од. | 8 247,00 | 6 872,50 |  |
| Ціп компл. | 3 од. | 3 579,00 | 2 982,50 |  |
| Всього вартість комплекту, грн. без ПДВ | 111 534,00 | 92 945,00 |  |

Відповідно до отриманих комерційних пропозицій станом на 07.04.2021р. найкраща пропозиція - ТОВ «АСТ-Мастер» - 84 812,50 грн. без ПДВ.

Загальна сума фінансування заходу складає 84,81 тис.грн. без ПДВ, джерелом фінансування є інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, що не підлягають поверненню, а саме:

- економія після проведення закупівель по заходах інвестиційної програми 2020 року – 45,35 тис.грн. без ПДВ;

- кошти з інших неліцензованих видів діяльності – 39,46 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від впровадження заходу відсутній.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: необхідність модернізації обладнання спецтранспорту, покращення якості послуг, зменшення аварійності на каналізаційних мережах.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:

- ТОВ «АСТ-Мастер»,

- ТОВ «ТОП ТЕХНІК».